## Slide 1
Voorbeeld Werkplan bij Hitte
Toelichting
Dit document is een voorbeeld van een Hitteplan (Werkplan bij hitte) van een zorgorganisatie. Het is een uitwerking van het format Duurzaam Hittebeleid voor langdurige zorg. Het beleidsformat en voorbeeld werkplan zijn ontwikkeld door een EVZ werkgroep met professionals uit verschillende zorgorganisaties en kennispartners .
Achtergrond
Achterliggende gedachte van het beleid en hitteplan is dat het gebouw, de omgeving en gedrag meer kunnen worden ingezet voor koeling zodat er minder gebruik hoeft te worden gemaakt van energie-intensieve oplossingen zoals airconditioners. Zo kan hoog energiegebruik (en daarmee hoge CO2-uitstoot) worden voorkomen. Deze manier van werken sluit hiermee aan op eis 11.6 Passief koelen uit de Milieuthermometer Zorg.
Hoe gebruiken
Gebruik dit voorbeeld als basis voor een eigen hitteplan, om met aanpassingen en aanvullingen geschikt te maken voor jullie organisatie, of haal er bepaalde onderdelen uit die je wilt gebruiken.
Op de webpagina met de online versie van dit document staat ook een versie in png formaat, dat is makkelijker om te bewerken (voor je communicatie afdeling): online versie Werkplan bij hitte.
Inhoud
  Hitteplan - overzicht fases en rolverdeling
  Checklist per fase
  Tijdens hitte: Zo doen we het
  Bijlage A: Gebouwcheck
  Bijlage B: Risico-inschatting en slimme voorbereiding
  Bijlage C: Signalen, medicatie en opschalen

## Slide 2
september - oktober
Zorgmedewerker
Communicatie
Locatiemanager
uitvoeren, signaleren, bespreken
interne informatie en posters
besluitvorming en middelen
Teamleider
coördinatie en dagafspraken
Gebied
schaduw, groen en koele buitenruimte
Hitteplan [naam zorgorganisatie]
Praktisch werkdocument voor teamleiders en zorgmedewerkers
Dit document helpt teams om rustig en veilig te werken vóór, tijdens en na een periode van hitte.
De basis is simpel: goed voorbereiden, snel schakelen en alleen registeren wat echt nodig is.
1
Preventie
Voorbereiding
2
3
4
5
Voorwaarschuwing
Maatregelen Actief
Evaluatie
Dit Werkplan bij hitte bouwt voort op het Duurzaam Hittebeleid van onze organisatie. De basis is Gezondheid, Gebouw en Gebied. Dit is een vertaling hiervan naar 5 praktische fases voor de werkvloer.
Basis van dit document
Uitgangspunten
Menselijk en duidelijk
Praktisch in gebruik
Zo min mogelijk administratie
Extra aandacht voor risicocliënten
Gezondheid
risico's signaleren en beschermen
Gebouw
warmte weren, ventileren, koele ruimte benutten
Periode:
Doel:
Gebouw en organisatie voorbereiden op warm weer.
Periode:
Periode:
Periode:
Periode:
Doel:
Doel:
Doel:
Doel:
maart - april
zodra hitte wordt voorspeld
tijdens hitte
na afloop
Afspraken, hulpmiddelen
en rollen klaarzetten.
Team tijdig activeren.
Oververhitting voorkomen en snel handelen.
Kort leren en verbeteren.
Acties
Acties
Acties
Acties
Acties
Gebouwcheck uitvoeren
(zie bijlage A)
Zonwering en ventilatie nalopen
Koele ruimte aanwijzen
Warmtebronnen in kaart brengen
Risicocliënten in beeld
Vochtplan en communicatie afstemmen
Voorraad drinken, fruit en materialen regelen
Ventilatoren en koele ruimte controleren
Medewerkers en cliënten informeren
Materialen klaarzetten
Risicocliënten opnieuw nalopen
Dagplanning aanscherpen
Drinken actief aanbieden
Gebouw koel houden
Extra aandacht voor risicocliënten
Signalen van hittestress direct oppakken
Bespreek wat werkte
Benoem knelpunten
Leg 3 verbeterpunten vast
Werk het plan bij
Rolverdeling hitteteam
gebouw, zonwering en apparatuur
Facilitair
Gebruik dit document als werkhulp: kort, duidelijk en toepasbaar op de werkvloer.
Detailinformatie staat in de bijlagen.

## Slide 3
Voorbereiding
Preventie
1
Gebouwcheck uitgevoerd
Koele ruimte aangewezen
Warmtebronnen en apparatuur in beeld
Eigenaar per actie bekend
3
Voorwaarschuwing
4
Maatregelen Actief
Checklist per fase
Gebruik deze checklist als werkafspraak.
Afvinken mag, uitgebreid rapporteren hoeft niet.
Voor manager / teamleider
2
Evaluatie
5
Risicocliënten en risicomedicatie in beeld
Vochtplan en communicatieplan klaar
Ventilatoren / mobiele airco gecontroleerd
Water, bouillon, fruit en bekers geregeld
Team geïnformeerd
Rooster en bezetting gecheckt
Berichten en posters gedeeld
Koele ruimte gereed
Werkdruk en bezetting gevolgd
Ondersteuning en escalatiepunten geregeld
Alleen noodzakelijke registratie gevraagd
Koele ruimte beschikbaar gehouden
Korte nabespreking gepland
3 verbeterpunten vastgelegd
Plan bijgewerkt
Acties belegd
Voorbereiding
Preventie
1
Knelpunten van vorige periode gedeeld
Weet waar de koele ruimte is
Weet bij wie signalen gemeld worden
Weet hoe nachtventilatie werkt
3
Voorwaarschuwing
4
Maatregelen Actief
2
Evaluatie
5
Kent risicocliënten op de afdeling
Bespreekt hitte-adviezen met cliënten
Weet wanneer een vochtschema nodig is
Weet hoe vaak drinken wordt aangeboden
Waterkannen en bekers klaar
Zonwering en ventilatie ingesteld
Extra alert op risicocliënten
Warmteproducerende apparaten beperkt
Elke 2 uur drinken aanbieden (en zelf ook wat drinken)
Cliënten helpen om koel te blijven
Bijzonderheden kort noteren
Signalen van hittestress herkennen
Ervaringen gedeeld
Knelpunten benoemd
Tips voor volgende keer gegeven
Voor zorgmedewerker
Minimale administratie
1 risicolijst per afdeling
Vochtschema alleen bij risico of twijfel
1 korte evaluatielijst na afloop
Pagina 2 - Checklist per fase

## Slide 4
1
2
3
4
5
3
4
5
1
Tijdens hitte: zo doen we het
Praktische acties voor de werkvloer
Tijdens warme dagen houden we het simpel: koelte organiseren, drinken aanbieden, risicocliënten extra volgen en snel handelen bij signalen.
Laat mensen drinken
Cliënten zonder verhoogd risico: minimaal 1,7-2 liter per dag. Risicocliënten: 2-3 liter, tenzij arts anders adviseert.
Medewerkers: minimaal 2 liter.
  Bied elke 2 uur iets aan
  Kies vooral water, thee, bouillon, fruit en lichte voeding
  Gebruik alleen een vochtschema als dat nodig is
Houd het gebouw koel
  Zonwering omlaag zodra de zon op de gevel staat
  Overdag ramen en deuren dicht aan de warme kant
  's Avonds en 's nachts ventileren als het buiten koeler is
  Ovens, drogers en andere warmtebronnen uit of zo min mogelijk aan
Extra aandacht voor risicocliënten
  Ga vaker even langs
  Let op dorst, sufheid, duizeligheid en donkere urine
  Bespreek wat de cliënt zelf kan doen
  Schakel familie of mantelzorg mee in waar mogelijk
Gebruik de koele ruimte slim
Communiceer kort en duidelijk
  Vooral tussen 12.00 en 16.00 uur
  Kies rustige activiteiten
  Houd deuren en ramen van de koele ruimte dicht
  Ook medewerkers kunnen hier kort afkoelen
  Begin de dag met 1 duidelijke hitte-afspraak
  Gebruik dezelfde boodschap voor team en cliënten
  Meld bijzonderheden snel aan de teamleider
  Houd de toon rustig en praktisch
Uit de zon of
warme ruimte
Laten drinken
Lauw koelen of natte doek in de nek
lets zouts geven
Bel verpleegkundige /arts bij sufheid, verwardheid of geen verbetering
Bij hitte-uitputting
2
Geen uitgebreide registratie nodig - noteer alleen bijzonderheden en
gebruik het vochtschema bij verhoogd risico of twijfel.
Pagina 3 - Praktisch hitteplan

## Slide 5
Bijlage A - Gebouwcheck
Jaarlijkse check vóór het hitteseizoen start
Dit is een verkleinde weergave van de checklist. Download het word-bestand via www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/werkplan-bij-hitte-voorbeeld/
Pagina 4 - Bijlage A
leeftijd of 1 van deze factoren
leeftijd èn 1 van deze factoren
leeftijd of 1 van deze factoren

## Slide 6
Klasse A - hoog risico
Klasse B- verhoogd risico
Wat leggen we wél vast?
Klasse C-algemeen risico
C
Vochtbeperking of vochtafdrijvende medicatie
Jonger dan 40 jaar
Voelt dorst goed aan
Kan zelf naar een koelere plek
Basisadviezen volgen en alert blijven op veranderingen.
Middelenlijst
Contactkaart
  koele ruimte
  ventilator/ airco
  voorraad drinken
  teamleider
  verpleegkundige achterwacht
  arts
Twijfel over vochtinname
Signalen van uitdroging
Verhoogd risico
B
Jonge kinderen en 40-75 jaar
Beperkte mobiliteit
Overgewicht
Psychische medicatie, zwangerschap of licht verstandelijke beperking
Vaker checken, goed drinken stimuleren, signalen actief volgen.
Bijlage B- Risico-inschatting en slimme voorbereiding
Hulpmiddel voor teamleiders en zorgteams
Gebruik deze bijlage alleen als hulpmiddel.
Het doel is niet méér administratie, maar sneller herkennen wie extra aandacht nodig heeft en wat echt vastgelegd moet worden.
A
75 jaar of ouder
Chronische aandoening, zoals diabetes, hartfalen of longaandoening
Neurologische aandoening
Bedlegerig of rolstoelgebonden
Hoogcomplexe zorgvraag
Extra volgen, eerder ingrijpen, zo nodig arts / achterwacht betrekken.
Wanneer gebruik je een vochtschema?
Alleen gebruiken als het nodig is
Risicocliëntenlijst
  naam
  afdeling
  risicoklasse
  wel/geen vochtschema
  aandachtspunten
Dan vochtschema inzetten
Werk met één overzicht per afdeling. Houd het simpel en actueel.
Weinig extra risicofactoren
Pagina 5 - Bijlage B
leeftijd of 1 van deze factoren
leeftijd èn 1 van deze factoren
leeftijd of 1 van deze factoren

## Slide 7
1
2
3
4
5
Bleek of klam gezicht
Duizeligheid
Misselijkheid
Hoofdpijn
Vermoeidheid
Prikkelbaarheid
Verwardheid
Bijlage C - Signalen, medicatie en opschalen
Snelle houvast bij warme dagen
Gebruik deze bijlage als snelle geheugensteun.
Bij twijfel: overleg laagdrempelig met verpleegkundige achterwacht of arts.
Pagina 6 - Bijlage C
lemand is suf of reageert niet goed
Verwardheid neemt toe
Klachten verbeteren niet na ongeveer 2 uur
Er is ernstige verbranding of veel blaarvorming
Wanneer direct opschalen?
Bij acuut gevaar: bel 112.
Signalen van hitte-uitputting
Medicatie-alert
Bron: hittepsyche.nl/behandelaren
Dorst
Direct doen
Haal iemand uit de zon of warme ruimte, breng naar koele ruimte
Laat drinken, liefst koel maar niet ijskoud
Koel met lauwe douche of natte doek in de nek
Geef iets zouts, zoals bouillon
Observeer en schakel hulp in als nodig
Lithium
Anticholinergica
Antipsychotica
Fenothiazines
Let op intoxicatie en minder urine
Minder zweten, meer kans op oververhitting
Minder zweten of minder dorstgevoel
Meer kans op huidreacties door zonlicht
Overleg met arts of psychiater
Volg hitteprotocol, bij acuut gevaar 112
Extra alert op oververhitting
Vermijd zon, overleg bij klachten
Medicatie
Let op
Actie